## Slide 1
MGEQ1C064 Driver User Guide Serial Port 2 (UART2) MGEQ1C064_UART2_DRV.c
MGEQ1C064_UART2_DRV.h Version : v1.00

## Slide 2: Serial Port 2 Driver Macro List

## Slide 3
Macro Name | Macro Brief
__DRV_URT2_IT_Cmd(__STATE__) | Interrupt.
__DRV_URT2_DataOrder_Select(__ORDER__) | Data order.
__DRV_URT2_TimerMode_Select(__MODE__) | S2BRG timer mode.
__DRV_URT2_BaudRateX2_Select(__TIME__) | Enhance baud rate.
__DRV_URT2_BaudRateGeneratorClock_Select(__SOURCE__) | S2BRG clock source.
__DRV_URT2_BaudRateGenerator_Cmd(__STATE__) | S2BRG operation.
__DRV_URT2_BaudRateReloadReg_Write(__RELOAD__) | Baud rate generator reload register.
__DRV_URT2_SerialReception_Cmd(__STATE__) | Reception enable/disable.
__DRV_URT2_BaudRateDiv3_Cmd(__STATE__) | Mode 2 SYSCLK/32 SYSCLK/64 SYSCLK/96 SYSCLK/192.
__DRV_URT2_Mode_Select(__MODE__) | Mode select.
__DRV_URT2_SetSM32(__MODE__) | Set SFR.
__DRV_URT2_SetSM02(__MODE__) | Set SFR.
__DRV_URT2_SetSM12(__MODE__) | Set SFR.
__DRV_URT2_PinMux_Select(__RXTX__) | Pin Config.

## Slide 4
Macro Name | Macro Brief
__DRV_URT2_SetS2PS0(__RXTX__) | Set SFR.
__DRV_URT2_BaudRateReloadReg16Bit_Write(__RELOAD__) | In Timer Mode Pure Timer 16 Bit Reload
__DRV_URT2_Baud_Rate_Generator_Clock_Output_Cmd(__STATE__) | S2BRG clock output control
__DRV_URT2_BaudRateSysclkDiv4_Cmd(__STATE__) | Mode 0 Mode 4 Enable SYSCLK/4 SYSCLK/12
__DRV_URT2_Pure_Timer_Baudrate_Generator_Overflow_to_S2_Interrupt_Cmd(__STATE__) | In Timer Mode Enable Pure Timer Baudrate Generator Overflow to S2 Interrupt
__DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Trigger_to_S2_Interrupt_Cmd(__STATE__) | In Timer Mode Enable Pure Timer Baudrate Generator Overflow to S2 Interrupt
__DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Control_Baudrate_Generator_Cmd(__STATE__) | In Timer Mode Enable Pure Timer Baudrate Generator Overflow to S2 Interrupt
__DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Trigger_Level_Cmd(__STATE__) | In Timer Mode Enable Pure Timer Baudrate Generator Overflow to S2 Interrupt
__DRV_URT2_Pure_Timer_Clock_Source_Select(__SOURCE__) | Mode2 Pure Timer Clock Source Select
__DRV_URT2_SetS2TX12(__SOURCE__) | Set SFR.
__DRV_URT2_SetSM22(__SOURCE__) | Set SFR.

## Slide 5
Function Name | Function Brief
DRV_URT2_GetTI2() | UART2 read TX interrupt flag.
DRV_URT2_GetRI2() | UART2 read RX interrupt flag.
DRV_URT2_ClearTI2() | UART2 clear TX interrupt flag.
DRV_URT2_ClearRI2() | UART2 clear RX interrupt flag.
DRV_URT2_SetTXData9th() | UART2 transfer data.
DRV_URT2_ClearTXData9th() | UART2 transfer data.
DRV_URT2_GetRXData9th() | UART2 receive data.
DRV_URT2_SendTXData(uint8_t TXData) | UART2 transfer data.
DRV_URT2_ReceiveRXData() | UART2 receive data.

## Slide 6: Serial Port 2 Driver Macro Introduction

## Slide 7
__DRV_URT2_Mode_Select(__MODE__)
__DRV_URT2_SetSM32(__MODE__)
__DRV_URT2_SetSM02(__MODE__)
__DRV_URT2_SetSM12(__MODE__)
Selection:
Shift Mode
8bit Mode
9bit Mode(SYSCLK/n)
9bit Mode(variable)
SPI Master Mode
Example:
1. __DRV_URT2_Mode_Select(UART2_MODE0_SHIFT_REG)
2. __DRV_URT2_Mode_Select(UART2_MODE1_8BIT)
3. __DRV_URT2_Mode_Select(UART2_MODE2_9BIT)
4. __DRV_URT2_Mode_Select(UART2_MODE3_9BIT)
5. __DRV_URT2_Mode_Select(UART2_MODE4_SPI_MASTER)

## Slide 8
__DRV_URT2_PinMux_Select(__RXTX__)
__DRV_URT2_SetS2PS0(__RXTX__)
Selection:
RX TX
P32 P33
P67 P57
Example:
1. __DRV_URT2_PinMux_Select(UART2_RX_P32_TX_P33)
2. __DRV_URT2_PinMux_Select(UART2_RX_P67_TX_P57)

## Slide 9
__DRV_URT2_Pure_Timer_Clock_Source_Select(__SOURCE__)
__DRV_URT2_SetS2TX12(__SOURCE__)
__DRV_URT2_SetSM22(__SOURCE__)
Selection:
SYSCLK/12
T1OF
SYSCLK/1
T0OF
Example:
1. __DRV_URT2_Pure_Timer_Clock_Source_Select(PURE_TIMER_CLOCK_SOURCE_SYSCLK_DIV_12)
2. __DRV_URT2_Pure_Timer_Clock_Source_Select(PURE_TIMER_CLOCK_SOURCE_T1OF)
3. __DRV_URT2_Pure_Timer_Clock_Source_Select(PURE_TIMER_CLOCK_SOURCE_SYSCLK_DIV_1)
4. __DRV_URT2_Pure_Timer_Clock_Source_Select(PURE_TIMER_CLOCK_SOURCE_T0OF)

## Slide 10
__DRV_URT2_IT_Cmd(__STATE__)
Cmd:
Disable
Enable
Example:
1. __DRV_URT2_IT_Cmd(MW_DISABLE)
2. __DRV_URT2_IT_Cmd(MW_ENABLE)
__DRV_URT2_DataOrder_Select(__ORDER__)
Selection:
Data Order LSB
Data Order MSB
Example:
1. __DRV_URT2_DataOrder_Select(UART2_DATA_ORDER_LSB)
2. __DRV_URT2_DataOrder_Select(UART2_DATA_ORDER_MSB)

## Slide 11
__DRV_URT2_TimerMode_Select(__MODE__)
Selection :
UART MODE
TIMER MODE
Example:
1. __DRV_URT2_TimerMode_Select(UART2_UART_MODE)
2. __DRV_URT2_TimerMode_Select(UART2_TIMER_MODE)
__DRV_URT2_BaudRateX2_Select(__TIME__)
Selection:
Default Baud Rate
Double Baud Rate X1
Example:
1. __DRV_URT2_BaudRateX2_Select(UART2_DEFAULT_BAUD_RATE)
2. __DRV_URT2_BaudRateX2_Select (UART2_DOUBLE_BAUD_RATE_X1)

## Slide 12
__DRV_URT2_BaudRateGeneratorClock_Select(__SOURCE__)
Selection :
Clock Source SYSCLK/1
Clock Source SYSCLK/12
Example:
1. __DRV_URT2_BaudRateGeneratorClock_Select(S2BRG_CLOCK_SOURCE_SYSCLK_DIV_1)
2. __DRV_URT2_BaudRateGeneratorClock_Select(S2BRG_CLOCK_SOURCE_SYSCLK_DIV_12)

## Slide 13
__DRV_URT2_BaudRateGenerator_Cmd(__STATE__)
Selection :
Disable
Enable
Example:
1. __DRV_URT2_BaudRateGenerator_Cmd(MW_DISABLE)
2. __DRV_URT2_BaudRateGenerator_Cmd(MW_ENABLE)

## Slide 14
__DRV_URT2_SerialReception_Cmd(__STATE__)
Cmd:
Disable
Enable
Example:
1. __DRV_URT2_SerialReception_Cmd(MW_DISABLE)
2. __DRV_URT2_SerialReception_Cmd(MW_ENABLE)

## Slide 15
__DRV_URT2_BaudRateReloadReg_Write(__RELOAD__)
Write:
Baud Rate Generator Reload
Example:
__DRV_URT2_BaudRateReloadReg_Write(S2BRG_BRGRL_2400_1X_12000000_12T)
2. __DRV_URT2_BaudRateReloadReg_Write(S2BRG_BRGRL_4800_1X_12000000_12T)

## Slide 16
__DRV_URT2_BaudRateDiv3_Cmd(__STATE__)
Cmd:
Disable
Enable
Example:
1. __DRV_URT2_BaudRateDiv3_Cmd(MW_DISABLE)
2. __DRV_URT2_BaudRateDiv3_Cmd(MW_ENABLE)
__DRV_URT2_BaudRateSysclkDiv4_Cmd(__STATE__)
Cmd:
Disable
Enable
Example:
1. __DRV_URT2_BaudRateSysclkDiv4_Cmd(MW_DISABLE)
2. __DRV_URT2_BaudRateSysclkDiv4_Cmd(MW_ENABLE)

## Slide 17
__DRV_URT2_Baud_Rate_Generator_Clock_Output_Cmd(__STATE__)
Cmd:
Disable
Enable
Example:
1.__DRV_URT2_Baud_Rate_Generator_Clock_Output_Cmd(MW_DISABLE)
2.__DRV_URT2_Baud_Rate_Generator_Clock_Output_Cmd(MW_ENABLE)
S2BRG Clock Output (S2BRG in 8-bit Timer Mode)

## Slide 18
__DRV_URT2_BaudRateReloadReg16Bit_Write(__RELOAD__)
Write:
Mode2 Pure Timer
16 Bit Reload
Example:
1. __DRV_URT2_BaudRateReloadReg16Bit_Write(0)
2. __DRV_URT2_BaudRateReloadReg16Bit_Write(65535)

## Slide 19
__DRV_URT2_Pure_Timer_Baudrate_Generator_Overflow_to_S2_Interrupt_Cmd(__STATE__)
Cmd:
Disable
Enable
Example:
1.__DRV_URT2_Pure_Timer_Baudrate_Generator_Overflow_to_S2_Interrupt_Cmd(MW_DISABLE)
2.__DRV_URT2_Pure_Timer_Baudrate_Generator_Overflow_to_S2_Interrupt_Cmd(MW_ENABLE)

## Slide 20
__DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Trigger_to_S2_Interrupt_Cmd(__STATE__)
Cmd:
Disable
Enable
Example:
1. __DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Trigger_to_S2_Interrupt_Cmd(MW_DISABLE)
2. __DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Trigger_to_S2_Interrupt_Cmd(MW_ENABLE)

## Slide 21
__DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Control_Baudrate_Generator_Cmd(__STATE__)
Cmd:
Disable
Enable
Example:
1. __DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Control_Baudrate_Generator_Cmd(MW_DISABLE)
2. __DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Control_Baudrate_Generator_Cmd(MW_ENABLE)

## Slide 22
__DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Trigger_Level_Cmd(__STATE__)
Cmd:
Disable
Enable
Example:
1. __DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Trigger_Level_Cmd(MW_DISABLE)
2. __DRV_URT2_Pure_Timer_External_Pin_Trigger_Level_Cmd(MW_ENABLE)

## Slide 23
DRV_URT2_GetTI2()
Get:
UART2 Read TX Interrupt Flag
Example:
if(DRV_URT2_GetTI2())
{
…………………………………….
}
DRV_URT2_GetRI2()
Get:
UART2 Read RX Interrupt Flag
Example:
if(DRV_URT2_GetRI2())
{
…………………………………….
}

## Slide 24
DRV_URT2_ClearTI2()
Clear:
UART2 Clear TX Interrupt Flag
Example:
DRV_URT2_ClearTI2()
DRV_URT2_ClearRI2()
Clear:
UART2 Clear RX Interrupt Flag
Example:
DRV_URT2_ClearRI2()

## Slide 25
DRV_URT2_SetTXData9th()
Set:
UART2 Transfer 9th bit
Example:
DRV_URT2_SetTXData9th()
DRV_URT2_ClearTXData9th()
Clear:
UART2 Transfer 9th bit
Example:
DRV_URT2_ClearTXData9th()

## Slide 26
DRV_URT2_GetRXData9th()
Get:
UART2 Receive 9th bit
Example:
Temp=DRV_URT2_GetRXData9th()
DRV_URT2_SendTXData(uint8_t TXData)
Send:
UART2 Transfer Data(byte)
Example:
DRV_URT2_SendTXData(255)

## Slide 27
DRV_URT2_ReceiveRXData()
Receive:
UART2 Receive Data(byte)
Example:
Temp=DRV_URT2_ReceiveRXData()

## Slide 28
The End
Thank you !!!